## Slide 1
논문 개요
□ 논문 주제(가제)
: SMT 공정의 주요 불량 검출을 위한 딥러닝 방법 연구
□ 연구 내용
- SMT 공정에서 발생하는 불량 중, 7가지 주요 불량(missing ball(부품 누락), double ball(과다 납땜), bridge ball(겹침 납땜), foreign material(이물질 삽입), extra ball(들뜸), damage ball(스크래치), ball placement(오정렬))을 검출하기 위한 딥러닝 모델을 연구
- 가장 최신 모델인 YOLO11과 RT-DETR을 적용하여 성능을 비교 분석하고자 함
※ 7가지 주요 불량의 근거는, 실제 PCB 제조업체이자 비즈포스의 협력사인 주*SMT의 연구소장의 자문을 통해 결정하였음

## Slide 2
데이터 수집
□ 데이터 수집 시스템 구성
- 카메라를 통해 PCB를 촬영하고, 해당 이미지를 실시간으로 서버에 저장
카메라 이동형 라인스캔 시스템

## Slide 3
데이터 수집
□ 실제 데이터 수집 시스템 구성
- X,Y 위치를 지정하여 이동하고, 해당 위치를 저장할 수 있는 촬영 지그를 이용
- 납땜 불량을 정확히 촬영하기 위해, 카메라를 기울여 측면을 촬영
카메라 이동형 라인스캔 시스템
위치 지정 및 저장 장치
(터치 스크린)
이동용 모터 (X,Y)
촬영용 카메라
※촬영용 카메라: Sony IMX298 16MP

## Slide 4
데이터 수집
□ 데이터 전처리 및 라벨링
- 카메라가 0°/ 90°/180°/270°씩 90°각도로 회전하여 총 4회 촬영
- 4장의 이미지 중 실제 학습용으로 쓰인 이미지는 해당 불량 잘 드러나는
1장의 이미지만을 사용
- 불량이 있는 부위를 중심으로 640x640 크기로 잘라내어 학습
[들뜸 불량을 측면에서 90º 각도로 4회전하여 촬영한 이미지]
[Data annotation]

## Slide 5
데이터 수집
□ 학습용 데이터 현황
- 총 7천여장의 데이터셋 중 train : val : test = 약 6 : 2 : 2의 비율로 분할

## Slide 6
데이터 수집
□ 학습용 데이터 현황
- 학습 데이터의 클래스별 데이터 분포

## Slide 7
데이터 수집
□ 평가용 데이터 현황
- 기존의 PCB 촬영본에 외부 데이터를 추가하여 범용성을 확인해보도록 함
[기존 PCB 및 촬영 데이터]
[외부 데이터 (약 50EA)]

## Slide 8
데이터 학습
□ 실험 환경
- HW 환경
〮 OS: Windows 10 Pro for Workstations
〮 CPU: Intel(R) Xenon(R) W-2223 CPU @ 3.60GHz
〮 HDD: 475+931= 1,406GB
〮 RAM: 128GB
〮 GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080
- SW 환경
〮 알고리즘: YOLO11(N,S,M,L,X) / RT-DETR
〮 사용언어: Python 3.9.2
〮 Frame Work: PyTorch 1.31.1 +cu117, jupyter notebook 1.0.0

## Slide 9
제안 모델
□ RT-DETR (Real-Time Detection Transformer)
- Baidu에서 2023년 4월에 발표한 최첨단 엔드투엔드 객체 감지 모델로, 높은 정확도를 유지하면서도 실시간 성능을 제공
- 실시간 객체 감지 분야에서 기존 CNN 기반이 아닌 DETR 기반 모델의 새로운 가능성을 제시하며, 높은 정확도와 효율성을 동시에 달성한 혁신적인 모델로, 멀티스케일 정보 처리에 유리하여 복잡한 장면에서도 성능이 뛰어남
- 기존 DETR 모델은 실시간 객체 탐지에 적합하지 않았으나, RT-DETR은 이러한 단점을 개선하여 YOLO에 가까운 속도를 제공하였음

## Slide 10
제안 모델
□ YOLO11(You Only Look Once) - N,S,M,L,X
- Ultralytics에서 2024년 9월에 개발한 최신 객체 탐지 모델로, 이전 YOLO 버전들의 성공을 기반으로 새로운 기능과 향상된 성능을 제공
- 이전 버전과 비교하여 개선된 Backbone과 Nek 아키텍처를 사용하여 특징 추출 능력을 향상
- 더 높은 평균 정밀도(mAP)를 달성하면서도 이전 버전보다 22% 적은 파라미터를 사용하여 계산 효율성을 높임
- 이전 버전의 C2F 모듈을 대체하기 위해 C3K2 모듈을 도입하였으며, SPPF 모듈 뒤에 C2PSA 모듈을 추가함. C3K2는 여러 개의 경량화된 합성곱 레이어로 구성된 블록으로, 정보 손실을 줄여 작은 객체를 보다 잘 탐지할 수 있도록 지원함

## Slide 11
제안 모델
□ RT-DETR vs YOLO 비교
- 주요 차이점
항목 | RT-DETR | YOLO
모델 기반 | Transformer 기반 (DETR 계열) | CNN 기반
검출 방식 | Query-based detection (쿼리 기반 탐지) | Grid-based detection (격자 기반 탐지)
속도vs정확도 | 기존 DETR 대비 빠르지만, YOLO보다는 다소 느림 | 최적화된 CNN 구조로 빠른 속도 제공
Anchor-Free 방식 | 사용 (직접적인 바운딩 박스 예측) | 최신 YOLO (YOLOv8~11)에서 지원
End-to-End 학습 | 가능 | 가능하지만 NMS(Non-Maximum Suppression) 필요
멀티스케일 처리 | Cross-scale Feature Fusion 사용 | FPN(Feature Pyramid Network) 사용
적용 가능 분야 | - 대형 객체 탐지 - 복잡한 배경에서의 탐지 - 스케일이 다양한 객체를 탐지 | - 실시간 탐지가 필요한 환경 (자율주행, CCTV 등) - 빠른 interface가 요구되는 경우

## Slide 12
연구 결과
□ YOLO11 (N,S,M,L,X)
* epoch: 10 / batch: 16 / dropout: 3 / optimizer: AdamW (lr=0.000909, momentum=0.9)
- 학습시간 : 0.13H (약 8분)
- Precision : 0.99
- recall : 0.90
- mAP@50 : 0.942
- mAP50-95 : 0.936
[Train Data의 학습 곡선]
[Test Data의 오차 행렬]
0.86
0.86
0.90
1.00
0.98
0.82
0.89
0.14
0.13
0.09
0.02
0.18
0.11
198
187
182
200
183
186
196
31
28
18
3
41
23

## Slide 13
연구 결과
□ YOLO11 (N,S,M,L,X)
* epoch: 10 / batch: 16 / dropout: 3 / optimizer: AdamW (lr=0.000909, momentum=0.9)
- 학습시간 : 0.2H (12분)
- Precision : 0.99
- recall : 0.89
- mAP@50 : 0.947
- mAP50-95 : 0.927
[Train Data의 학습 곡선]
[Test Data의 오차 행렬]
0.86
0.85
0.90
1.00
0.98
0.81
0.88
0.14
0.15
0.10
0.02
0.18
0.12
198
184
182
200
183
185
193
31
33
20
3
42
26

## Slide 14
연구 결과
□ YOLO11 (N,S,M,L,X)
* epoch: 10 / batch: 16 / dropout: 3 / optimizer: AdamW (lr=0.000909, momentum=0.9)
- 학습시간 : 0.6H (36분)
- Precision : 0.99
- recall : 0.89
- mAP@50 : 0.947
- mAP50-95 : 0.927
[Train Data의 학습 곡선]
[Test Data의 오차 행렬]
0.86
0.85
0.90
1.00
0.98
0.81
0.88
0.14
0.15
0.10
0.02
0.19
0.12
198
184
182
200
183
185
192
31
33
20
3
43
27

## Slide 15
연구 결과
□ YOLO11 (N,S,M,L,X)
* epoch: 10 / batch: 16 / dropout: 3 / optimizer: AdamW (lr=0.000909, momentum=0.9)
- 학습시간 : 2.4H (2시간 24분)
- Precision : 0.99
- recall : 0.89
- mAP@50 : 0.94
- mAP50-95 : 0.914
[Train Data의 학습 곡선]
[Test Data의 오차 행렬]
0.86
0.85
0.90
1.00
0.98
0.81
0.88
0.14
0.15
0.10
0.02
0.19
0.12
198
185
182
200
183
185
192
31
32
20
3
43
27

## Slide 16
연구 결과
□ YOLO11 (N,S,M,L,X)
* epoch: 10 / batch: 16 / dropout: 3 / optimizer: AdamW (lr=0.000909, momentum=0.9)
- 학습시간 : 9.8H (9시간 48분)
- Precision : 0.99
- recall : 0.89
- mAP@50 : 0.94
- mAP50-95 : 0.916
[Train Data의 학습 곡선]
[Test Data의 오차 행렬]
0.86
0.85
0.90
1.00
0.98
0.81
0.88
0.14
0.15
0.10
0.02
0.18
0.12
198
184
182
200
183
185
192
31
33
20
3
42
27

## Slide 17
연구 결과
□ RT-DETR
* epoch: 10 / batch: 16 / dropout: 3 / optimizer: AdamW (lr=0.000909, momentum=0.9)
- 학습시간 : 8.8H (8시간 48분)
- Precision : 0.99
- recall : 0.9
- mAP@50 : 0.902
- mAP50-95 : 0.864
[Train Data의 학습 곡선]
[Test Data의 오차 행렬]
0.86
0.86
0.91
1.00
0.98
0.81
0.89
0.14
0.13
0.09
0.02
0.18
0.10
1.0
198
186
183
200
183
185
196
31
29
19
3
40
22
7

## Slide 18
결과 비교
□ 모델별 성능 비교
- 학습시간 비교
- 예측도 및 mAP@50 성능 비교
Chart: 
| YOLOv11-N | YOLOv11-S | YOLOv11-M | YOLOv11-L | YOLOv11-X | RT-DETR
Precision | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
Recall | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9
mAP@50 | 0.942 | 0.947 | 0.947 | 0.94 | 0.94 | 0.902
Chart: 
| YOLOv11-N | YOLOv11-S | YOLOv11-M | YOLOv11-L | YOLOv11-X | RT-DETR
학습시간 | 0.13 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 9.8 | 8.8

## Slide 19
결과 비교
□ 모델별 성능 비교
- 불량 검출 성능 비교

## Slide 20
결과 비교
□ 외부 데이터에 대한 범용성 확인
- 학습 모델이 외부 데이터의 불량을 실제로 감지한 결과
[실제 부여된 라벨]
[학습 모델이 감지한 불량]
외부 데이터
외부 데이터

## Slide 21
결 론
□
-

## Slide 22
향후 계획
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
주요 추진 내용
관련 연구 및 기술 조사
연구(or 개발) 방법론 확정
초기 실험(or 프로토타입 개발)
실험(or 개발) 검증 및 완료
발표자료 및 논문 작성 (1차)
피드백 후 최종 수정 (제출)