## Slide 1
2024년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 최종 보고
2024. 11. 17.
Project
라인스캔 카메라 이미지를 활용한
Auto-Encoder 기반 PCB 불량 검출
Auto-Encoder-based PCB Defect Detection
Using Line Scan Camera Images
김연지(2023254018)

## Slide 2
2024년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 계획서
연구 배경
기존 연구(or 기술)의 한계
연구 목표
관련 연구
실험 장치 및 데이터셋
연구 방법
연구 결과 및 토의
향후 추진 일정
Contents

## Slide 3
연구 배경
배경 및 필요성
1.
왜 라인스캔 카메라를 활용하는가?
  고속으로 움직이는 물체의 이미지를 획득하기에 용이하며, 특히, 길이가 긴 물체의 불량 검출에 유용하게 사용될 수 있음
  2D 이미지 획득 시 발생할 수 있는 이미지 왜곡 방지할 수 있으며, 조명을 선(line) 단위로 조절할 수 있어 검사 영역 전체에서 균일한 이미지를 얻는 데 효과적임
  따라서, 이동하는 물체에 대해 라인 스캔 카메라를 활용하여 이미지를 획득하는 것이 가능하다면, 물체의 길이에 구애 받지 않고 균일한 이미지를 효과적으로 획득하여 불량을 검출할 수 있음
3
[Area Scan 방식과 Line Scan 방식의 비교]
[실제 SMT 현장에서 생산하는 연배열 PCB ]
[2D 영역 스캔 시 발생할 수 있는 원근에 의한 왜곡 예시]

## Slide 4
연구 배경
배경 및 필요성 (계속)
1.
4
문제 정의
2.
실시간으로 이동하는 물체에 대하여 AI 학습 모델로 불량 여부를 판단함
→ 라인 스캔 카메라를 활용하여 이미지를 획득하고, Auto Encoder 방식으로 모델을 구축
왜 Auto Encoder 방식으로 모델을 구축 하였는가?
  대부분의 제조 라인에서는 실제 불량이 발생하는 경우가 많지 않기 때문에 불량 데이터를 확보하기가 어려움
  딥러닝을 적용할 시에, 불량 검출을 위해 수많은 불량에 대해 모두 학습해야 하는 것 또한 매우 어려움
  특히, 다품종 소량생산 제품의 경우와 초도 생산의 경우에는 불량 데이터 확보와 여러가지 불량 Case에 대해 학습한다는 것이 거의 불가능 함
  따라서, 정상 데이터만 학습하여 불량을 검출하는 Auto-Encoder 방식을 활용하고자 함

## Slide 5
연구 목표
연구 목표
1.
기대 효과
2.
라인스캔 카메라 이미지를 활용한 PCB 불량 검출 모델 구축
  이미지 획득장치 구성
  데이터 수집
  Auto Encoder 기반 불량 검출 모델 구축
생산 라인에서 고속으로 이동하는 물체에 대해 고화질의 이미지를 획득하여 불량 검출을 수행할 수 있으며, 물체의 길이에 관계 없이 이미지를 획득할 수 있음 (다양한 길이의 PCB나 연배열 PCB 등)
또한, 2D 영역 스캔에서 발생할 수 있는 이미지 왜곡을 방지하며, 조명을 선(line) 단위로 조절할 수 있어 검사 영역 전체에서 균일한 이미지를 얻을 수 있으므로 보다 정확한 검사가 가능
특히, 양품만을 학습하여 불량을 검출하는 모델이므로, 불량 데이터 확보가 어려운 다품종 소량 생산 및 초도 생산에 효과적으로 대응할 수 있음
5

## Slide 6
관련 연구 (or 기술)
Auto Encoder를 활용한 불량 검출에 대한 연구
1.
오토인코더 모델과 이미지 감산 기법을 활용한 비지도 PCB 불량 검출 시스템 : 김지송, 박지수, 김정석(2020)
  오토인코더를 이용한 PCB 불량 검출
  입력 영상과 출력 영상의 감산 결과를 통해 불량 여부를 판단
  skip- connection을 적용한 CNN 모델에서 가장 좋은 결과를 확인
오토인코더를 이용한 불량 탐지에 관한 연구: 김지섭, 김준한, 김상태, 심병효(2021)
  VGG 기반 오토인코더를 사용
  적은 수의 학습 데이터 환경에서도 불량 탐지에 효과적임을 확인
합성곱 오토인코더 모델과 이미지 연산 기법을 활용한 가공품 표면 불량 검출 시스템: 김석주, 권중장(2021)
  불량이미지를 이용하는 판별모델 보다 데이터수집 및 학습시간을 줄이고, 즉각 생산현장에 사용할 수 있다는 점에서 효과적인 방법임을 확인
양자화된 합성곱 신경망을 사용한 결점 이미지 분류: 박지수(2021)
  딥러닝의 오토인코더 구조와 이미지 감산 기법을 조합해 PCB 결점을 추출하고 판별하는 시스템을 제안
6

## Slide 7
관련 연구 (or 기술)
PCB 불량 검출에 대한 연구
2.
딥러닝(CNN)이용한 PCB 불량 검출 시스템 설계 및 구현: 최원호(2022)
  1416장(정상 906장+불량510장)의 조립성이 판단된 커넥터 이미지를 사용하여 학습 후 불량을 검출하는 시스템을 설계 및 구현함
  다양한 영상처리 알고리즘을 사용하여 윤곽선을 검출한 후 CNN 모델에 적용하여 학습
인쇄 회로 기판(PCB) 결함 탐지 및 분류 딥러닝 모델 비교: 최동현, 전제성, 이수안(2022)
  북경대학의 PCB 결함 데이터셋을 활용하여 6가지의 결함 종류를 EfficientNet과 YOLOv5모델로 학습시키고, 성능을 비교하였음
  mAP 0.5에서는 EfficientNet이, mAP 0.95에서는 YOLOv5 모델이 더 좋은 성능 결과를 보임
인공지능을 이용한 인쇄 회로 기판 검사방법에 관한 연구: 김지훈(2022)
  PCB 검사 장비인 AFVI 장비로부터 Check 판정(불량 판정)을 받은 제품들에 대해 진성 불량인지 가성 불량인지 여부를 확인
  YOLO 모델을 구축하고 두 가지의 불량을 학습하여 불량을 검출함
YOLO 개선을 통한 PCB 불량 검출 시스템 설계 및 구현: 이민균(2023)
  YOLOv5를 활용하여 PCB 불량 검출 구현
  Image augmentation(이미지 증량) 기법을 통한 성능 개선
  Pruning 모델 경량화를 통한 성능 개선
7

## Slide 8
관련 연구 (or 기술)
연구 방향 도출
3.
최근 PCB 결함 검출을 위한 딥러닝 모델로 YOLO를 적용하는 경우가 많음
  해당 학습은 많은 양의 불량 데이터를 필요로 하며, 실제로 제조 현장에서 불량 데이터를 수집하는 것에는 많은 어려움이 있음
  따라서, 생성형 모델로 많은 불량 데이터를 생성하거나, 기존에 주어진 데이터들을 활용하는 방법들을 많이 사용하고 있음
또한 이전에도 오토인코더로 불량 검출을 수행하는 연구들이 다수 존재함
  그러나 얕은 결함과 같이 두드러진 특징이 나타지 않는 경우의 불량 형태를 특정하기 어려운 경우가 있음
따라서, 라인 스캔 카메라를 이용해서 실제 이미지를 획득하는 것에 중점을 두고 연구를 수행하도록 하며, 성능을 높일 수 있는 다양한 기법들을 적용해보도록 함
8

## Slide 9
실험 시스템 구성
2.
대상 제품
1.
실험 장치
PCB (Printed Circuit Board)
라인스캔 카메라를 활용한 이미지 촬영
  해상도: 7K(세로) X 1 line(가로/촬영 후 약 8K)
  컨베이어벨트 구조물 위에서 이동하는 물체를 인식하여 촬영
  촬영 타이밍을 맞추기 위해, 웹캠으로 진입 시점을 감지하여 트리거를 발생
  적절한 촬영 속도를 맞추기 위해, 이동 속도를 감안하여 Fine Tunning 진행
획득한 이미지들을 균일한 각도 및 방향으로 정렬하는 전처리 방법 연구
전처리가 완료된 이미지에 대한 불량 검출 모델 구축
9
[재료로 활용한 PCB 모습]
[라인스캔 카메라를 설치한 실험 장치 ]
[라인 스캔 카메라를 활용한 불량 검출 시스템의 전체 구성도]

## Slide 10
데이터 셋 - 중간보고
10
스마트폰을 활용한 이미지 데이터 획득 (선행 평가)
1.
라인 스캔 카메라를 활용하여 이미지를 획득 하기 전, 촬영 조건 튜닝에 많은 시간이 소요되어 진행이 지체됨
이에 따라, 스마트폰으로 이미지 데이터를 획득하고 모델의 성능을 확인해보는 선행 평가를 수행하여, 실제 라인 스캔 카메라를 통해 획득한 이미지의 결과와 비교해보고자 하였음
최대한 같은 촬영 조건을 유지할 수 있도록 삼각대로 스마트폰의 위치를 고정하고 시료를 A4용지 위에 한 개씩 올려, 같은 위치에서 촬영하도록 함
총 40개의 PCB를 촬영하였고, 훈련용 PCB 30장 + 평가용 10장(양품 5장+불량 5장)으로 구성됨
촬영 후, 모두 같은 크기와 방향의 이미지로 정렬함 (크기: 1024X1024)
[촬영을 완료하여 같은 크기로 저장한 양품 PCB 사진]
[임의로 만든 불량 PCB의 모습]

## Slide 11
데이터 셋 - 중간보고
라인 스캔 카메라를 활용한 이미지 데이터 획득
2.
11
라인 스캔 카메라로 촬영할 수 있는 환경을 구성하고, 실제로 촬영을 진행함
선행 평가와 동일하게 총 40개의 PCB를 촬영함(훈련용 PCB 30장 + 평가용 10장(양품 5장+불량 5장))
해당 이미지들은 아래와 같이 모두 균일하게 촬영되지 않았기 때문에, 같은 방향과 각도를 유지하도록 포토샵으로 전처리를 진행함 (크기: 1024X1024)
[촬영을 완료하여 같은 크기로 저장한 양품 PCB 사진]
[임의로 만든 불량 PCB의 모습]
[(전처리 작업 전) 라인스캔 카메라를 통해 촬영된 이미지]

## Slide 12
데이터 셋 - 최종보고
라인 스캔 카메라를 활용한 이미지 데이터 획득 (추가 촬영)
3.
12
PCB 수량을 증량하여(40매 → 118매(학습용 100매 + 평가용 양품 6매 + 평가용 불량 6매 + 평가용 추가 불량 6매) 추가로 촬영을 진행하였음
이전 중간 보고때와 비교해, 촬영 타이밍을 더 정교하게 Fine Tunning하여, 전 처리 후 발생하는 왜곡을 최소화 함
[중간보고 시 촬영했던 PCB 이미지]
[Fine Tunning한 이미지]
정확도를 높이기 위해 촬영 후 흑백으로 변환하여 학습 모델을 훈련하고, 컬러 이미지와의 성능을 비교해 봄
또한, 기존의 불량 시료와 비교하여 기존의 불량 시료에 더 작은 크기의 불량을 추가하여 불량 검출이 가능한 지 성능을 추가로 확인해 봄
[Dot 불량을 추가한 모습]

## Slide 13
Convolutional Neural Network (CNN)
1.
연구 방법
이미지를 분석하기 위해 패턴을 찾는데 유용한 알고리즘으로, 데이터에서 이미지를 직접 학습하고 패턴을 사용해 이미지를 분류
13

## Slide 14
Auto-Encoder
2.
연구 방법
라벨이 없는 훈련 데이터를 사용하며(비지도 학습) 입력 데이터의 표현을 효율적으로 학습할 수 있는 인공신경으로, input 레이어, hidden 레이어, output 레이어로 구성
일반적으로 Input 유닛보다 훨씬 낮은 차원의 hidden 유닛을 가지므로 주로 차원 축소(Dimensionality Reduction) 목적으로 사용
다양한 응용 분야를 갖고 있는데 그 중 하나가 이상 탐지(anomaly detection) 분야이며, 또한 강력한 feature extractor로 작동하기 때문에 비지도 사전훈련에 사용될 수 있고, 훈련 데이터와 매우 비슷한 새로운 데이터를 생성하는 생성 모델(generative model)로서 사용될 수 있음
14

## Slide 15
Skip-Connection
3.
연구 방법
Convolution 연산을 진행하면서, 인코딩 되는 과정의 정보들을 기억했다가 디코딩을 하는 과정에 같이 소스로 추가해주는 것으로, 차원이 축소되면서 손실되는 정보들을 복원 시에 보완할 수 있도록 지원
이전 Layer의 정보를 직접적으로 Direct하게 이용하기 위해 이전 층의 입력(정보)를 연결한다는 개념으로, 학습 시 Backpropagation에서 "기울기에 대한 대체 경로"를 제공함으로써 Vanishing Gradient를 해결하는 방법으로도 사용
15

## Slide 16
제안 모델
4.
연구 방법
하나의 입력층 (Input Shape = (512,512,3)
Same 패딩 및 ReLU 활성함수가 있는 9개의 Conv2D층
(Encoding 5개 / Decoding 4개)
9개의 Conv Layer에 대해 각각 32, 64, 128, 256, 512, 256,128, 64, 32개의 Feature Map을 사용
출력층까지 총 5개의 Conv2DTranspose층으로 Decoder 구성
기울기 소멸 문제(VGP) 해결
  ReLU 활성화 함수 사용
  Skip-connection 사용 (4개)
최종 Layer는 3 채널(RGB)의 이미지를 생성
모델 컴파일
  Adam Optimizer
  손실 함수로는 평균 제곱 오차(MSE)를 사용
16

## Slide 17
모델의 학습
5.
연구 방법
하이퍼파라미터 설정
  optimizer = Adam
  Kernel 개수= 32~512
  Kernel Size = (3,3)
  Pooling Layer = Max Pooling
  Padding = Same
  epoch = 20
  loss function = MSE (Mean Square Error)
컴퓨터 사양 (H/W)
  Google Colab
AI Framework (S/W)
  Tensorflow 및 Keras
17

## Slide 18
연구 방법
모델의 성능평가
6.
현재 모델 구축이 완성된 단계가 아니며, 충분한 훈련 데이터 및 평가 데이터가 확보되지 않았으므로, Reconstruction Error 분포를 통해 성능을 확인하고자 함
Reconstruction Error는 Auto Encoder의 인코더-디코더 과정을 거친 입력 데이터(출력 데이터)와 원본 입력 데이터 간의 차이를 측정하는 값으로, 아래와 같이 MSE(Mean Square Error)와 MAE(Mean Absolute Error)로 나타낼 수 있음
Auto-Encoder의 특성상, 양품일 경우 입력과 출력이 거의 동일하기 때문에 reconstruction error는 0에 가까워야 하고, 불량일 경우 입력과 출력이 다르기 때문에 reconstruction error가 양품에 비해 커야 함
추후 데이터를 증량하여 분류성능을 측정할 시에는 정확도, 정밀도, 재현율 및 F1-score를 사용하고자 하며, 이를 위해 Confusion Matrix를 구성할 예정임
이 때, 적절한 기준 값을 설정하여 reconstruction error가 기준 값 이상일 때는 불량으로, 이하일 때는 양품으로 판정하여 TP(True Positive)/FP(False Positive)/TN(True Negative)/FN(False Negative)를 결정
18
Reconstruction
Error
기준 값
불량
양품

## Slide 19
모델의 학습 곡선 – 중간 보고 (스마트폰 이미지와 라인스캔 카메라 이미지 비교)
1.
연구 결과 및 토의
epoch에 따른 손실 추이 (loss function)
  스마트폰 이미지의 학습곡선과 라인 스캔 카메라 이미지의 학습 곡선을 비교
  두 Case 모두 0.1 전후의 Loss를 나타내며 수렴하였음
19
[스마트폰 이미지의 학습 곡선]
[라인 스캔 카메라 이미지의 학습 곡선]

## Slide 20
모델의 학습 곡선 – 추가 진행 (컬러와 흑백 비교)
1.
연구 결과 및 토의
epoch에 따른 손실 추이 (loss function)
  컬러 이미지와 흑백 변환 이미지의 학습 곡선을 비교
  두 Case 모두 0.1 전후의 Loss를 나타내며 수렴하였음
20
[컬러 이미지의 학습 곡선]
[흑백 이미지의 학습 곡선]

## Slide 21
제안하는 모델의 성능 – 스마트폰 이미지
2.
연구 결과 및 토의 – 중간 보고
평가용 양품 데이터(5개)와 불량 데이터(5개)를 직접 분석 모델에 넣고 예측한 후 reconstruction error를 계산하여 양품과 불량의 error 분포를 비교함
스마트폰 이미지의 경우, 아래와 같이 양품과 불량의 error 분포에 유의미한 차이가 없었음
21
[스마트폰 이미지의 양품 Error 분포]
[스마트폰 이미지의 불량 Error 분포]
 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | 최소 | 최대 | 평균
양품 | 0.120 | 0.112 | 0.122 | 0.146 | 0.116 | 0.112 | 0.146 | 
불량 | 0.145 | 0.128 | 0.121 | 0.135 | 0.134 | 0.121 | 0.145 | 

## Slide 22
제안하는 모델의 성능 – 라인스캔 카메라 이미지
2.
연구 결과 및 토의 – 중간 보고
22
[라인스캔 카메라 이미지의 양품 Error 분포]
[라인스캔 카메라 이미지의 불량 Error 분포]
평가용 양품 데이터(5개)와 불량 데이터(5개)를 직접 분석 모델에 넣고 예측한 후 reconstruction error를 계산하여 양품과 불량의 error 분포를 비교함
아래와 같이 양품과 불량의 error 분포에 유의미한 차이가 존재
 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | 최소 | 최대 | 평균
양품 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 
불량 | 0.017 | 0.018 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | 

## Slide 23
제안하는 모델의 성능 – 라인스캔 카메라 이미지 (컬러)
2.
연구 결과 및 토의 – 추가 진행
23
[컬러 이미지의 양품 Error 분포]
[컬러이미지의 불량 Error 분포]
평가용 양품 데이터(6개)와 불량 데이터(6개)를 직접 분석 모델에 넣고 예측한 후 reconstruction error를 계산하여 양품과 불량의 error 분포를 비교함
아래와 같이 양품과 불량의 error 분포에 유의미한 차이가 존재하여, 중간 보고에서의 결과와 비교하여 더 개선된 성능을 보임
 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 최소 | 최대 | 평균
양품 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
불량 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 24
제안하는 모델의 성능 – 라인스캔 카메라 이미지 (흑백)
2.
연구 결과 및 토의 – 추가 진행
24
[흑백 이미지의 양품 Error 분포]
[흑백 미지의 불량 Error 분포]
흑백으로 변환한 이미지들에 대해, 평가용 양품 데이터(6개)와 불량 데이터(6개)를 직접 분석 모델에 넣고 예측한 후 reconstruction error를 계산하여 양품과 불량의 error 분포를 비교함
아래와 같이 양품과 불량의 error 분포에 유의미한 차이가 존재하여, 컬러 이미지의 결과와 비교하여 더 개선된 성능을 보임
 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 최소 | 최대 | 평균
양품(흑백) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
불량(흑백) |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25
제안하는 모델의 성능 – 라인스캔 카메라 이미지 (컬러 – 추가 미세 불량)
2.
연구 결과 및 토의 – 추가 진행
25
[컬러 이미지의 양품 Error 분포]
[컬러 이미지의 미세 불량 Error 분포]
흑백으로 변환한 이미지들에 대해, 평가용 양품 데이터(6개)와 추가 미세 불량 데이터(6개)를 분석 모델에 넣고 예측한 후 reconstruction error를 계산하여 양품과 불량의 error 분포를 비교함
아래와 같이 양품과 불량의 error 분포에 유의미한 차이가 없음
 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 최소 | 최대 | 평균
양품 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
미세불량 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 26
제안하는 모델의 성능 – 라인스캔 카메라 이미지 (흑백 – 추가 미세 불량)
2.
연구 결과 및 토의 – 추가 진행
26
[흑백 이미지의 양품 Error 분포]
[흑백 이미지의 미세 불량 Error 분포]
평가용 양품 데이터(6개)와 추가 미세 불량 데이터(6개)를 분석 모델에 넣고 예측한 후 reconstruction error를 계산하여 양품과 불량의 error 분포를 비교함
아래와 같이 양품과 불량의 error 분포에 유의미한 차이가 없음
 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 최소 | 최대 | 평균
양품 (흑백) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
미세불량 (흑백) |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 27
결과 비교 및 분석
3.
연구 결과 및 토의
27
양품과 불량의 reconstruction error 분포를 비교한 결과, 라인 스캔 카메라 이미지에서 유의미한 차이가 발생하였음
반면, 같은 모델을 적용한 스마트폰 카메라의 이미지에서는 유의미한 차이가 발생하지 않았는데, 이는 고가의 고화질 카메라 및 고가의 조명을 활용한 라인 스캔 카메라 시스템에 비해 스마트폰 카메라의 열악한 촬영 조건이 문제가 되었을 것이라 추정함
다만, 현재 40개의 PCB 시료로 수행한 결과이므로, 추후 수량을 충분히 증량하여 모델의 정확성을 높여보고자 함
또한, 분류를 용이하게 하기 위해 쉽게 눈에 띄는 불량을 만들어 구분하였으나, 추후에는 더 작은 불량 및 다양한 형태의 불량을 적용할 필요가 있음
[스마트폰으로 촬영한 이미지]
[라인 스캔 카메라로 촬영한 이미지]
[불량 시료 이미지]

## Slide 28
향후 추진 일정
향후 추진 일정
2.
추진 현황
1.
촬영 시스템 구성 전, 스마트폰 카메라를 이용해서 이미지를 수집하고 선행 평가를 진행함
이후, 이미지 수집 장치인 라인 스캔 카메라의 촬영 시스템을 구성하고 실제 이미지를 획득함
두 가지 방법으로 수집한 이미지를 Auto Encoder 모델로 학습 후, 결과를 비교하였을 때, 라인 스캔 카메라로 촬영한 이미지에서 유의미한 결과가 나타남
추후, 더 많은 시료의 이미지를 확보하여 성능을 평가하고자 함
또한, 현재 만들어낸 불량의 형태 뿐만 아니라, 다양한 형태의 불량을 추가하여 성능을 확인해볼 필요가 있으며, 해당 PCB 이외에도 다른 PCB를 적용하여 성능을 확인해볼 필요가 있음
휴학 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
중간 발표(실험결과) |  |  |  | 프로젝트 발표(발표자료 완성) |  |  |  |  | 추가 보완 및 논문 완성 |  |  |  |  | 
주요 추진 내용
수업 진행 내용
주제 선정 및 제목 결정
관련 연구 및 기술 조사
연구(or 개발) 방법론 확정
초기 실험(or 프로토타입 개발)
실험(or 개발) 검증 및 완료
발표자료 및 논문 작성

## Slide 29
감사합니다
2024년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 계획서